ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MULTIPLAY

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Η μηχανή MULTIPLAY κατασκευάζεται από την εταιρία «Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» και η διεύθυνσή της είναι:

Συνδ. Οδός αεροδρομίων Μίκρας - Σέδες  Τ.Θ. 60028, Θέρμη, Τ.Κ. 57001

Τηλ.: 2310 465801&3 / 2310 461457 Fax: 2310 465711

e-mail: jksons@internet.gr, web site: www.jkamusement.gr

# χρηση μηχανηματος:

Η μηχανή MULTIPLAY είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική συσκευή ψυχαγωγίας και εγκαθίσταται κυρίως σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για διασκέδαση και ψυχαγωγία.

# τροπος λειτουργιας:

Το MULTIPLAY αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στα επιτραπέζια τερματικά. Συνδυάζει τις υψηλότατες απαιτήσεις στην ποιότητα του προϊόντος σε ελάχιστο χώρο και με προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση.

Στη νέα αυτή έκδοση έχει αυξηθεί η ταχύτητα φορτώματος και μετάβασης από το ένα παιχνίδι σε άλλο. Επίσης, η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει νέα πόκερς με υψηλότατο ρυθμό παιχνιδιού που καθηλώνουν τους παίκτες και μια σειρά από βελτιώσεις και προσθήκες. Τα παιχνίδια petalouda, cherry master, lucky 7 και όλες οι πόκες έχουν υποστεί σημαντικότατες αλλαγές στην παικτικότητα. Έχουν προστεθεί στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων έτσι ώστε μέρα με τη μέρα να μαθαίνουν ολοένα και περισσότερα.

Το κεντρικό μενού έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιείται πλέον και για περισσότερα από 8 παιχνίδια. Πατώντας στο νέο κεντρικό μενού shift + F9 εμφανίζεται ένας πίνακας όπου μπορείτε να επιλέξετε και επιπλέον οθόνες με παιχνίδια (συνολικά 3 οθόνες x 8 = 24 παιχνίδια). Έχετε τη δυνατότητα από τις λίστες να επιλέξετε παιχνίδια που είναι για οθόνη αφής ή άλλα που είναι για πληκτρολόγιο. Έτσι φτιάχνετε το μηχάνημα όπως εσείς θέλετε.

Επιπλέον, ορίζετε στο πρόγραμμα αν η κεντρική οθόνη θα υποστηρίζει οθόνη αφής (TOUCH SCREEN) ή πληκτρολόγιο (KEYBOARD). Έτσι, με το ίδιο αρχείο καλύπτονται όλες οι εφαρμογές.

Στο βασικό SET UP έχει προστεθεί η επιλογή TOUCH SCREEN. Αν αυτή είναι μία και έχετε προγραμματίσει συγκεκριμένο USB να λειτουργεί με το μηχάνημα, τότε, βάζοντας το USB στη θέση του, οπουδήποτε μέσα σε όλα τα παιχνίδια ή / και στο κεντρικό μενού, εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορείτε να προσθέτετε CREDIT, να κάνετε PAY OUT ή να πάτε στο SET UP. Έτσι, δεν χρειάζεται καθόλου πλακετάκι (πληκτρολόγιο) στις περιπτώσεις που υπάρχει οθόνη αφής ή ποντίκι παρά μόνο για τον πανικό.

Στο γενικό SET UP έχει προστεθεί η μεταβλητή EURO όπου μπορείτε να ορίσετε το 1 Ευρώ σε πόσα Credit αντιστοιχεί. Εάν το κάνετε αυτό, κάθε φορά που κάνετε PAY OUT με τον καινούργιο τρόπο, μέσω της οθόνης αφής, θα αναγράφεται το ποσό και σε Ευρώ.

Τέλος, προστέθηκε η επιλογή της έντασης ήχου (VOLUME) στο κεντρικό μενού.

# ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η μηχανή MULTIPLAY περιλαμβάνει

Μόνιτορ

Motherboard

Κερματοδέκτη

Χαρτοδέκτη (2 τύποι)

Λογισμικό

Επεξεργαστή (πλακετάκι)

Τροφοδοτικό

Καλώδιο σύνδεσης

Τηλεχειριστήριο

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης

Εγγύηση καλής λειτουργίας

# τεχνικα χαρακτηριστικα ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ:

Η επιτραπέζια οθόνη αφής LCD είναι έγχρωμη 15’’ XGA TFT με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο εσωτερικός μικροεπεξεργαστής που διαθέτει κάνει αυτόματο ψηφιακό έλεγχο της ανάλυσης. Για οριζόντιες αναλύσεις συχνοτήτων μεταξύ 31,5 KHz και 60,2 KHz και κάθετες αναλύσεις συχνοτήτων μεταξύ 56,3 Hz και 75,0 Hz. Σε κάθε συχνότητα λειτουργίας ο μικροεπεξεργαστής ο οποίος είναι βασισμένος σε λεπτομερές σχέδιο κυκλώματος επιτρέπει την οθόνη να λειτουργήσει με την ακρίβεια σταθερής συχνότητας.

Υψηλή αντίθεση χρώματος TFT LCD ανάλυσης μέχρι 1024 x 768 XGA. Συμβατή με VGA, SVGA, XGA (χωρίς σύμπλεξη) και με τις περισσότερες συμβατές έγχρωμες κάρτες βίντεο Macintosh.

Το σύστημα ελέγχου ισχύος συμμορφώνεται με τα πρότυπα VESA DPMS.

Υποστηρίζει DDC1/2B για Plug & Play (άμεση σύνδεση και λειτουργία) συμβατότητα.

Διαθέτει σύστημα OSD χειρισμού για ρύθμιση ποιότητας εικόνας

ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ:

| Αποδοχή | 59 νομίσματα και / ή διαφορετικές μάρκες |
| --- | --- |
| Μέγιστη ταχύτητα αποδοχής | 3 κέρματα / λεπτό |
| Παροχή ρεύματος | +12 V DC ± 10% |
| Έξοδοι | NPN OPEN COLLECTOR BC 817 OUTPUT LEVEL ‘’O’’ LOGIC ≤ 1.0 V |
| Cloning και επαναπρογραμματισμός | Μέσω φορητού προγραμματιστή ή προσωπικού υπολογιστή |
| Ολική απομόνωση | Υψηλή δυνατότητα στην βελόνα 6 (pin 6) |
| Μερική απομόνωση | Μέσω DIP – SWITCH μόνο τα πρώτα 6 κανάλια |

ΧΑΡΤΟΔΕΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ NV 10 BANK NOTE VALIDATOR

| Παροχή Ρεύματος | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| --- | --- | --- |
| Παροχή τάσης (V dc) Απόλυτα όρια | 11 V | 15 V |
| MDB IF5 μετατροπή παροχής τάσης | 18V | 42V |
| Παροχή κυματοειδούς τάσης |  | 0,25V @100Hz |
| Παροχή ρεύματος : |  |  |
| Σε αναμονή |  | 0,35 Α |
| Κατά την επικύρωση |  | 1 Α |
| Κατά την επιλογή |  | 1,5 Α |

ΧΑΡΤΟΔΕΚΤΗΣ TRILOGY

| Τάση λειτουργίας | 12 VDC (+/- 10%) |
| --- | --- |
| Ισχύς ρεύματος λειτουργίας | Ιδανικό 50 mA, κατά την αποδοχή 1.0 A, σε αδράνεια 2,9 Α |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ºC – 60 ºC, 90% μη συμπυκνωμένης υγρασίας |
| Κλίμακα αποδοχής | Μεγαλύτερη του 95%, περιλαμβάνοντας τη 2η εισαγωγή ενός απορριπτόμενου χαρτονομίσματος |
| Ταχύτητα αποδοχής | Περίπου 20 χαρτονομίσματα το λεπτό |
| Σύνολο αισθητήρων | 10 οπτικοί αισθητήρες |
| Χαρτονομίσματα που αποδέχεται | Ως 14 χαρτονομίσματα και στις 4 κατευθύνσεις (56 όψεις) |
| Καθαρό βάρος | 0,59 kgr |
| Εγγύηση | 2 χρόνια, εξαρτήματα και εργατικά |

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τάση λειτουργίας τηλεχειριστηρίου: 11 - 15 V DC

Εμβέλεια : πάνω από 50 μέτρα

Κωδικός ασφαλείας: προγραμματιζόμενο από τον χειριστή

Διακόπτες Relay: 1A / 24 V DC

Διακόπτες τηλεχειριστηρίου: N/O and N/C

Διαστάσεις μεταδότη: 65x37x13mm

Διαστάσεις τηλεχειριστηρίου: 68x45x23mm

Παρέχονται 2 μεταδότες και 1 τηλεχειριστήριο