|  | Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ Ηλεκτρονικά Παιχνίδια |
| --- | --- |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |

“NEW HIPPY"

Συνδ. οδός αεροδρομίων Μίκρας – Σέδες, Τ.Θ. 60028 Θέρμη, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 465.801&3 / 2310 461.457, Φαξ: 2310 465.711

e-mail: jksons@internet.gr, web site: www.jkamusement.gr

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης

αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του

NEW HIPPY

με την Ευρωπαϊκή οδηγία ασφαλείας των μηχανών,

98/37/ΕΚ (ΦΕΚ 160/9/93) και 73/23/ΕΟΚ

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.

To εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του NEW HIPPY και πρέπει να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να το θέσει σε λειτουργία ή να το συντηρήσει, επισκευάσει ή να ρυθμίσει τη λειτουργία του.

Διατηρείται πλησίον της μηχανής, σε μέρος που δεν έχει υγρασία, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ζητείστε αντίγραφο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για προβλήματα που θα δημιουργηθούν από κακή ή λανθασμένη εγκατάσταση και επισκευή. Μόνο εκπαιδευμένοι χειριστές – συντηρητές πρέπει να χειρίζονται ή να συντηρούν το NEW HIPPY.

Συντάχθηκε και εκδόθηκε από την εταιρεία

Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Η εταιρεία για την έκδοση του συνεργάστηκε με το:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή	4

1.1	Η εταιρεία	4

2.	Τα προϊόντα	4

3.	Κανονισμοί ασφαλείας	4

4.	Γενικές παρατηρήσεις	5

5.	Σύμβολα που χρησιμοποιούνται	5

6.	Γνώρισε το εγχειρίδιο	6

7.	Σήμανση	7

8.	Μεταφορά και αποθήκευση κατά την μεταφορά	9

8.1	Μεταφορά της μηχανής σε συσκευασία	9

8.2	Μεταφορά της μηχανής εκτός συσκευασίας	9

9.	Εγκατάσταση	10

10.	Σύνδεση	12

11.	Έλεγχοι πριν από την πρώτη εκκίνηση της μηχανής	12

12.	Περιγραφή της μηχανής	13

12.1	Ενδείξεις χρήσης	13

12.2	Αντενδείξεις χρήσης	13

12.3	Περιγραφή	13

13.	Λειτουργία	15

13.1	Αρχή λειτουργίας	15

13.2	Λειτουργία	15

13.3	Οδηγίες λειτουργίας	15

13.4	Παραλαβή των κερμάτων	15

14.	Ρυθμίσεις	16

14.1	Ρύθμιση του ήχου	16

14.2	Ρύθμιση της ταχύτητας του ηλεκτρομειωτήρα	16

14.3	Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας	16

14.4	Ρύθμιση αριθμού κερμάτων για λειτουργία	16

15.	Συντήρηση	17

16.	Καθαρισμός	17

17.	Εκτός λειτουργίας	18

18.	Μέτρα ασφάλειας	19

19.	Τεχνικά χαρακτηριστικά	20

20.	Δυσλειτουργίες και τρόπος αντιμετώπισης	20

21.	Εγγύηση καλής λειτουργίας	21

22.	Σχέδια	22

23.	Πίνακας ανταλλακτικών	24

24.	Ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά σχέδια	25

# Εισαγωγή

## Η εταιρεία

Η κατασκευάστρια εταιρεία Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, έχει προσανατολιστεί με προσήλωση στη συνεχή βελτίωση:

- της ποιότητας κατασκευής,

- της απλότητας του χειρισμού,

- της υψηλής απόδοσης των μηχανημάτων που διαθέτει στην αγορά και κυρίως,

- της ασφάλειας.

Για αυτό τα επιμέρους προϊόντα που διαθέτουν είναι όλα κατασκευασμένα με υψηλές προδιαγραφές και έχουν σήμανση ασφαλείας CE.

Αυτό έγινε αμέσως αντιληπτό από τους πολυάριθμους πελάτες μας που ανταποκρίθηκαν όπως εσείς και έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στα μηχανήματα τα οποία κατασκευάζουμε.

Πιστοί στην αναζήτηση του τέλειου, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και με βάση τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας μας, προχωρήσαμε στην πιστοποίηση των μηχανημάτων που κατασκευάζονται από εμάς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νέα οδηγία ασφάλειας μηχανών 98/37/ΕΚ.

Αυτό σημαίνει για τον τελικό χρήστη ακόμη περισσότερη ασφάλεια.

Με τη δική σας υπεύθυνη εργασία και τη δική μας συνεχή προσπάθεια ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και στο μέλλον.

# Τα προϊόντα

Τα προϊόντα της εταιρείας Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στην εταιρεία μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών που θα σας ικανοποιήσουν με την απόδοσή και αξιοπιστία τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα σας είναι εύκολο να χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή, που θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

# Κανονισμοί ασφαλείας

Στη συναρμολόγηση και στην επιλογή των εξαρτημάτων αυτής της μηχανής τα πάντα έχουν γίνει για να κάνουν πιο σίγουρη τη δική σας εργασία.

Η σύνεση όμως είναι αναντικατάστατη και δεν υπάρχει καλύτερος κανόνας από εκείνον που προλαμβάνει το ατύχημα.

Το NEW HIPPY σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III, V της οδηγίας 98/37/ΕΚ βάσει των προτύπων:

ΕΝ 292-1& ΕΝ 292-2 «Ασφάλεια μηχανών – Βασικές οδηγίες – Γενικές αρχές σχεδιασμού».

ΕΝ 294 «Ασφάλεια μηχανών – Αποστάσεις ασφαλείας για την προστασία των άνω άκρων».

EN 60204-1 «Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών- Μέρος 10: Γενικές απαιτήσεις».

EN 349 «Ασφάλεια μηχανών – Ελάχιστα ανοίγματα για την αποφυγή σύγκρουσης τμημάτων του ανθρώπινου σώματος».

# Γενικές παρατηρήσεις

- Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την μεταφορά πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην συμβούν τυχόν ζημιές σε μέρη της μηχανής. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και οδηγιών μεταφοράς και εγκατάστασης από το προσωπικό και ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν μη τήρησή τους.

- Το προσωπικό που θα επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη για την μεταφορά και εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να γνωρίζει τις σχετικές οδηγίες και τις ακολουθεί πιστά όπως αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

- Όλες οι εργασίες γενικά περικλείουν κινδύνους γι΄ αυτό βεβαιωθείτε ότι κατά τις εργασίες εγκατάστασης και μεταφοράς ότι δεν υπάρχουν στον γύρω χώρο άτομα μη σχετικά με τις συγκεκριμένες εργασίες.

- Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην χρησιμοποιείτε νερό: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα ή σκόνη πυρόσβεσης. Θυμηθείτε ότι αν η μηχανή καεί παράγονται τοξικά αέρια.

- Μην εκκινείτε την μηχανή αν είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

- Πριν θέσετε σε λειτουργία την μηχανή βεβαιωθείτε ότι δεν συντρέχει οποιοσδήποτε κίνδυνος από τη λειτουργία της.

- Η περιοχή στην οποία θα εκτελείται η τακτική και έκτακτη συντήρηση της μηχανής πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

- Μην εμπιστεύεστε την επισκευή της μηχανής σε άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία κατασκευής. Επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

- Μην προβαίνετε σε αλλαγές πάνω στην μηχανή με κανέναν τρόπο.

# Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

|  | Αυτό το σύμβολο ασφαλείας ακολουθεί μήνυμα σχετικό με κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή ατυχήματος. |
| --- | --- |

|  | Αυτό το σύμβολο ακολουθεί μήνυμα σχετικό με πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν ή σε συνοδευτικό εγχειρίδιο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. |
| --- | --- |

|  | Αυτό το σύμβολο ακολουθεί υπόδειξη. Συναντώντας τα παραπάνω προσέχουμε για τυχόν ατυχήματα ή σημαντικά σημεία για τη λειτουργία και διαβάζουμε προσεκτικά το μήνυμα που ακολουθεί. |
| --- | --- |

# Γνώρισε το εγχειρίδιο

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το NEW HIPPY για πρώτη φορά.

Το προετοιμάσαμε για να έχετε τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε σωστά και για να αποδώσει καλύτερα.

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στην εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του NEW HIPPY, και στόχος του είναι να βοηθήσει στη σωστή χρήση της μηχανής. Επίσης περιλαμβάνεται η εγγύηση με τους όρους και τις συνθήκες που την καταστούν έγκυρη.

Είναι υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων που αναγράφονται στην πινακίδα του μηχανήματος, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του μηχανήματος και να δημιουργήσουν καταστάσεις κινδύνου.

Τα αξιόπιστα και έμπιστα συστήματα της μηχανής θα ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις σας για πολλά χρόνια.

Η «Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» δε φέρει καμιά ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια ή στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. Δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της μηχανής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του NEW HIPPY και πρέπει να το συνοδεύει πάντοτε σε κάθε μετακίνηση ή μεταπώλησή του. Πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο από το προσωπικό. Το προσωπικό είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και τη διατήρηση σε ακέραιη κατάσταση του εγχειριδίου, ώστε να μπορεί να το συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της μηχανής. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, πρέπει να ζητηθεί αμέσως νέο αντίτυπο από την «Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ».

Διατήρησε με σχολαστικότητα το παρόν εγχειρίδιο σε ιδανικό χώρο κοντά στη μηχανή και κατέστησέ το γνωστό σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μην παραμελείτε να διαβάζετε το εγχειρίδιο, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία σας. Λίγα λεπτά μελέτης θα σας εξοικονομήσουν χρόνο και κόπο και θα σας προφυλάξουν από περιττά έξοδα.

Διαβάστε προσεκτικά πριν προχωρήσετε στην εκκίνηση, χρήση, συντήρηση ή άλλες παρεμβάσεις πάνω στη μηχανή και ακολουθήστε με ακρίβεια τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Διατηρείστε τοποθετημένες πάνω στο μηχάνημα τις πινακίδες και αντικαταστήστε αμέσως αυτές που χάθηκαν ή είναι δυσανάγνωστες.

Η χρήση της μηχανής γίνεται από υπεύθυνα άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα πάνω στη λειτουργία της. Εκπαιδευμένο άτομο είναι το επαρκώς ενημερωμένο άτομο ή επιβλεπόμενο από ένα ειδικευμένο πρόσωπο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να αποφεύγει τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η λειτουργία της μηχανής.

# Σήμανση

Με τον όρο σήμανση ορίζονται όλες οι ενδείξεις ή επιγραφές για την αναγνώριση του τύπου της μηχανής ή ενός εξαρτήματος, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή της μηχανής ή του εξαρτήματος.

Κάθε μηχανή έχει κατασκευαστεί έχοντας λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εναπομείναντες κίνδυνοι οι οποίοι επισημαίνονται πάνω στο κάθε μηχάνημα με κατάλληλες πινακίδες. Αυτές οι πινακίδες που παρουσιάζονται παρακάτω, επισημαίνουν τις διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις.

Διατηρήστε τις πινακίδες καθαρές και αντικαταστήστε τις άμεσα αν ξεκολλήσουν ή καταστραφούν.

Α) ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η πινακίδα του κατασκευαστή και των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος βρίσκεται σε εμφανές σημείο πάνω στην μηχανή και περιέχει όλα τα στοιχεία του κατασκευαστή (διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο & Fax), τύπο & μοντέλο μηχανής, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, βάρος, ισχύς καθώς και τη σήμανση CE.

Εικόνα 1: Πινακίδα κατασκευαστή

Β) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται σε σημεία ώστε να είναι σαφώς ορατές και ευανάγνωστες. Συνίσταται να τοποθετηθούν σε σημεία που παρουσιάζουν εναπομείναντες κινδύνους, οι οποίοι δεν μπορούν λογικά να αποκλειστούν ή να περιοριστούν σημαντικά από το στάδιο του σχεδιασμού, όπως κοντά σε κινούμενα ή υπό τάση μέρη.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής οι πινακίδες θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.

| Τοποθετείται πάνω στο πλαίσιο της μηχανής σε εμφανές σημείο | Τοποθετείται πάνω στο πλαίσιο της μηχανής σε εμφανές σημείο |
| --- | --- |
| Τοποθετείται πάνω στο πολυεστερικό πλαίσιο της μηχανής | Τοποθετείται πάνω στο πολυεστερικό πλαίσιο της μηχανής |
| Τοποθετείται στο σημείο σύνδεσης του ρευματολήπτη στη μηχανή και πάνω στο ακροκιβώτιο του ηλεκτρομειωτήρα |

Εικόνα 2: Σήμανση

# Μεταφορά και αποθήκευση κατά την μεταφορά

## Μεταφορά της μηχανής σε συσκευασία

Κάθε μηχανή μεταφέρεται ξεχωριστά. Η μηχανή τοποθετείται πάνω σε παλέτα και δένεται με πρόσδεση ασφαλείας. Για οδικές μεταφορές η μηχανή σκεπάζεται με πλαστικό φύλλο επικάλυψης ενώ σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς τοποθετείται μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο (container). Το βάρος της μηχανής αναφέρεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών της.

|  | Η ανύψωση της μηχανής γίνεται με περονοφόρο όχημα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας και το φορτίο πρέπει να ισοσταθμίζεται στις περόνες του οχήματος. |
| --- | --- |

Βεβαιωθείτε ότι το περονοφόρο όχημα έχει την απαραίτητη ανυψωτική ικανότητα για την ανύψωση της συγκεκριμένης μηχανής.

Μην τοποθετείτε την μηχανή πάνω από άλλη δημιουργώντας στοίβες ή πάνω από άλλο αντικείμενο για το οποίο δεν είστε σίγουροι ότι μπορεί να αντέξει το βάρος της. Βεβαιωθείτε για την αντοχή του σημείου στο οποίο θα στηριχτεί για να έχετε ασφαλή αποθήκευση.

Ελέγξτε για τυχόν ζημιές που προξενήθηκαν κατά την μεταφορά. Με την παραλαβή της μηχανής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πάθει ζημιά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

## Μεταφορά της μηχανής εκτός συσκευασίας

Η μεταφορά της μηχανής όταν αυτή αποσυσκευαστεί γίνεται με μεταφορέα όπως της εικόνας 3, ο οποίος προσαρμόζεται στο μπροστά μέρος της μηχανής σε ειδική υποδοχή. Ο μεταφορέας παρέχεται έπειτα από απαίτηση του πελάτη.

Προσαρμόστε το κάτω άκρο του μεταφορέα στην υποδοχή της βάσης της μηχανής στο μπροστά της μέρος της και ανυψώστε ελαφρά. Τραβώντας και κινούμενοι προς κάποια κατεύθυνση μπορείτε να μετακινήσετε τη μηχανή.

| Μη χρησιμοποιείτε τον μεταφορέα για εκτενείς μετακινήσεις. Η χρήση του θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε μετακινήσεις μικρών αποστάσεων. | Εικόνα 3: Μεταφορέας |
| --- | --- |

# Εγκατάσταση

Η μηχανή εγκαθίσταται κατά κύριο λόγο σε ανοιχτούς χώρους που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για διασκέδαση και ψυχαγωγία, σε εμπορικά κέντρα και κλειστούς χώρους γενικά. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις:

- Ο χώρος θα πρέπει είναι επαρκώς φωτισμένος για τη διάρκεια της νύχτας όπου δεν επαρκεί ο φυσικός φωτισμός.

- Η θερμοκρασία του χώρου θα πρέπει να είναι +5 0 C ÷ +40 0 C και η υγρασία 40% ÷ 90%.

- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι επίπεδο, ομαλό και στέρεο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας της μηχανής κατά την τοποθέτησή της. Φέρει δύο τροχούς από τη μία πλευρά της βάσης και δύο ποδαρικά από την άλλη με ρυθμιζόμενους κοχλίες.

- Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η αναγκαία για τη λειτουργία της μηχανής εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος.

- Ο χώρος εγκατάστασης θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις. Περιμετρικά πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος μισού μέτρου (0,5 m), προκειμένου να μην εμποδίζεται η λειτουργία της μηχανής, ο χειρισμός καθώς και η συντήρηση και ο αποτελεσματικός καθαρισμός.

- Ο χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από νερά και λάδια.

- Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται μόνο με πρίζα (ρευματολήπτη) τύπου σούκο και προορίζεται για εισαγωγή σε σταθερό ρευματοδότη. Συνίσταται να μην χρησιμοποιείται προέκταση για το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Ο χώρος εγκατάστασης θα πρέπει να οριοθετηθεί με κίτρινη ανεξίτηλη μπογιά.

|  | Η προστασία του ηλεκτρομειωτήρα από υπερτάσεις, διαρροές και έναντι αντικανονικής λειτουργίας που θα προκαλέσει απορρόφηση ρεύματος μεγαλύτερης από την επιτρεπτή ένταση γίνεται με αυτόματο διακόπτη στο εσωτερικό της μηχανής. |
| --- | --- |

Η τάση του κυρίως ηλεκτρικού κυκλώματος θα πρέπει να είναι συμβατή με την τάση που δηλώνεται στην ετικέτα των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος.

Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Αρχικός έλεγχος της τάσης και της απαίτησης ισχύος της κυρίως σύνδεσης της μηχανής,

- Καλώδιο κύριας παροχής 5x2,5 mm2,

- Ασφάλεια 2x10 Α.

Στον χώρο εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει:

- παροχή ρεύματος με τα εξής χαρακτηριστικά: τάση 230 V, συχνότητα 50 Ηz, ένταση 10 Α, διατομή καλωδίου 5x2,5 mm2, η οποία καταλήγει σε ρευματοδότη,

- Πυροσβεστικός εξοπλισμός (αν ο χώρος είναι οργανωμένο πάρκο διασκέδασης και ψυχαγωγίας αυτός που προβλέπεται από την πυροσβεστική υπηρεσία για την άδεια λειτουργίας του).

Η εγκατάσταση της μηχανής μπορεί να γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία ή ανεξάρτητα. Η κατασκευάστρια εταιρεία προβαίνει σε εκτενή επίδειξη των λειτουργιών και των δυνατοτήτων της μηχανής ώστε αυτές να γίνουν πλήρως κατανοητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται ύπαρξη γείωσης στον ρευματοδότη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την εγκατάσταση / μετακίνηση των τμημάτων της μηχανής η μηχανή θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης απαγορεύεται η εκτέλεση διαφόρων εργασιών ξένων ως προς τις εργασίες εγκατάστασης γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

|  | Η μηχανή κατά την εγκατάσταση και χρήση δημιουργεί μια επικίνδυνη ζώνη που οριοθετείται από την περιοχή στην οποία ένα άτομο μπορεί να έρθει σε επαφή με την μηχανή κατά τη λειτουργία. |
| --- | --- |

Το μηχάνημα συνοδεύεται με τα απαραίτητα υλικά και σχέδια για την εγκατάστασή του.

Οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι οι εξής:

|  | Μέγιστες Διαστάσεις (mm) |
| --- | --- |
|  | Μήκος (Α) | …. mm |
|  | Πλάτος (Β) | …. mm |
|  | Ύψος (C) | …. mm |
| Εικόνα 4: Μέγιστες διαστάσεις |

# Σύνδεση

Η μηχανή θα πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο παροχής ρεύματος. Στο τέλος του αγωγού τροφοδοσίας υπάρχει ρευματολήπτης σύμφωνος με τη μέγιστη ηλεκτρική παροχή που πρέπει να συνδέεται σε ρευματοδότη με κοινά χαρακτηριστικά. Για να τροφοδοτηθεί η μηχανή με ηλεκτρικό ρεύμα εκτός από τη σύνδεση του ρευματολήπτη θα πρέπει να τεθεί και ο αυτόματος διακόπτης στο εσωτερικό της στην κλειστή θέση.

Τα απαραίτητα σχέδια για την ηλεκτρική εγκατάσταση βρίσκονται στην αντίστοιχη ενότητα «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ».

Για τη δική σας ασφάλεια πριν γίνει η σύνδεση της μηχανής με την γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας ελέγξτε αν:

α) Πραγματοποιείται η σύνδεση των φάσεων και της γείωσης. Ο αγωγός προστασίας (γείωση) είναι χρώματος κίτρινο-πράσινο μονωτικού περιβλήματος.

Β) Πιστοποιείται η ιδανικότητα του αγωγού τροφοδοσίας.

Γ) Το voltage της μηχανής είναι εκείνο το προβλεπόμενο από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από πιθανές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνδέετε την μηχανή σε βιομηχανικό δίκτυο παροχής ενέργειας διότι μπορεί κάτι τέτοιο να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλο εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνδέετε περισσότερες από μία μηχανές στον ίδιο διακόπτη.

# Έλεγχοι πριν από την πρώτη εκκίνηση της μηχανής

Πριν από την πρώτη εκκίνηση της μηχανής ο χειριστής θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένους ελέγχους ώστε να προληφθούν δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία της μηχανής. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν αυστηρά πριν από τη λειτουργία της μηχανής.

Συγκεκριμένα ο χειριστής θα πρέπει να ελέγξει:

- Την ορθή σύνδεση του μηχανήματος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

- Αν οι προφυλακτήρες της μηχανής είναι στη θέση τους.

- Την ορθή εγκατάσταση της μηχανής.

- Την ευστάθεια της μηχανής.

- Την λειτουργία των χειριστηρίων.

# Περιγραφή της μηχανής

Το NEW HIPPY είναι μια πολυεστερική μορφή σε σμίκρυνση, ενός ζώου, οχήματος χαρακτήρα, ή ενός πραγματικού ή φανταστικού αντικειμένου που κινείται μιμούμενη τις κινήσεις, τους ήχους ή και τον φωτισμό της αληθινής κατά περίπτωση. Το NEW HIPPY χρησιμοποιείται για την ψυχαγωγία και διασκέδαση των παιδιών.

## Ενδείξεις χρήσης

Το NEW HIPPY προορίζεται για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών (3) και εννέα (9) ετών βάρους κάτω των 60 κιλών (Kg). Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό την επιτήρηση ενηλίκου όταν ανεβαίνουν στο παιχνίδι. Ανάλογα την μορφή αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και δύο παιδιά ταυτόχρονα.

## Αντενδείξεις χρήσης

- Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικες.

- Παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη μηχανή.

- Παιδιά βάρους μεγαλύτερου των 60 κιλών (Kg) δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη μηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μηχανή μπορεί να δεχτεί δύο παιδιά μόνο όταν η κατασκευή της πολυεστερικής μορφής το επιτρέπει.

## Περιγραφή

Το NEW HIPPY αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- Μεταλλικός σκελετός.

- Σύστημα κίνησης.

- Πολυεστερική μορφή.

- Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

- Διατάξεις προστασίας.

Τα επιμέρους τμήματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

  - Σκελετός

Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από διπλό πλαίσιο στήριξης της πολυεστερικής μορφής και από τη βάση όλης της μηχανής. Τα επιμέρους στοιχεία του είναι κατά πλειοψηφία τυποποιημένοι δοκοί και είναι γαλβανισμένα για αντοχή στην οξείδωση. Οι μεταξύ τους συνδέσεις γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση. Η βάση φέρει δύο τροχούς για μικρές μετακινήσεις της.

  - Σύστημα κίνησης

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από ηλεκτρομειωτήρα με άξονα εξόδου και από τις δύο πλευρές του μειωτήρα, ο οποίος είναι στροφαλοφόρος και προσαρμόζονται πάνω του διωστήρες κίνησης. Οι διωστήρες κίνησης είναι δύο και συνδέονται αρθρωτά με το πίσω μέρος της πολυεστερικής μορφής. Το μπροστά μέρος της πολυεστερικής μορφής συνδέεται με τη βάση με ελεύθερο βραχίονα αρθρωτά επίσης.

  - Πολυεστερική μορφή

Η πολυεστερική μορφή παριστά σε σμίκρυνση τη μορφή ενός ζώου, οχήματος χαρακτήρα, ή ενός πραγματικού ή φανταστικού αντικειμένου. Η πολυεστερική μορφή στηρίζεται σταθερά στο πάνω μέρος διπλού πλαισίου το οποίο στο κάτω μέρος του συνδέεται με τους διωστήρες κίνησης και τον ελεύθερο βραχίονα του συστήματος κίνησης. Η πολυεστερική μορφή φέρει πάνω της φωτισμό και χειριστήρια χαμηλής τάσης και με την κίνηση της μιμείται τις κινήσεις και τους ήχους της μορφής που αναπαριστά.

  - Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η μηχανή φέρει ηλεκτρονική πλακέτα για τον έλεγχο των λειτουργιών της και ηλεκτρολογικό κύκλωμα τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των διαφόρων επιμέρους στοιχείων της για τον φωτισμό, τους ήχους κτλ. Μέσω κομβίων ενεργοποιείται η κόρνα και υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του ήχου. Η τάση λειτουργίας της μηχανής είναι 230 V μέχρι τον μετασχηματιστή της μηχανής. Η τάση του ρεύματος στα διάφορα στοιχεία της πολυεστερικής μορφής είναι τάση ασφαλείας 12 V.

  - Διατάξεις προστασίας

- Πολυεστερικό πλαίσιο (1 εικ.5).Το πολυεστερικό πλαίσιο καλύπτει τον ηλεκτρομειωτήρα της μηχανής και τον άξονα του.

- Προφυλακτήρας πρόσβασης στην πλακέτα (2 εικ.5). Επιτρέπει με άνοιγμά του την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλακέτα και τον αυτόματο διακόπτη και ασφαλίζει με κλειδαριά.

- Πορτάκι κερματοδέκτη (3 εικ.5). Με άνοιγμά του επιτρέπεται η πρόσβαση στον κερματοδέκτη και ασφαλίζει με κλειδαριά.

- Πορτάκι κιβωτίου συγκέντρωσης κερμάτων (4 εικ.5). Άνοιγμά του έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στο κιβώτιο συγκέντρωσης κερμάτων. Ασφαλίζει με κλειδαριά.

- Δερμάτινα καλύμματα (5 εικ.5). Προστατεύουν από επαφή με τους διωστήρες κίνησης και συμβάλουν σε αθόρυβη λειτουργία.

Μην αφαιρείτε τις διατάξεις προστασίας για κανένα λόγο. Ελέγξτε ότι είναι σωστά τοποθετημένοι και ανέπαφοι. Τα κλειδιά διατηρούνται από το προσωπικό.

Εικόνα 5: Διατάξεις προστασίας

# Λειτουργία

## Αρχή λειτουργίας

Η λειτουργία της μηχανής βασίζεται στην κίνηση αντικειμένου αρθρωμένου σε τρία σημεία, τα δύο εκ των οποίων δέχονται το καθένα την ώθηση από διωστήρα προσαρμοσμένο πάνω σε στροφαλοφόρο άξονα, ενώ το τρίτο ακολουθεί παρέχοντας στήριξη. Τα πρώτα δύο σημεία εκτελούν παλινδρομική κίνηση μικρού εύρους ως προς τον κατακόρυφο άξονα ενώ το τρίτο παλινδρομεί ως προς τον οριζόντιο άξονα παρασυρόμενο.

## Λειτουργία

Η μηχανή φέρει διπλό πλαίσιο και βάση στήριξης. Στο πάνω μέρος του πλαισίου στερεώνεται η πολυεστερική μορφή και στο κάτω μέρος το οποίο συνδέεται με κοχλίες με το πρώτο, αρθρώνονται οι διωστήρες κίνησης. Οι δύο διωστήρες συνδέονται με τον στροφαλοφόρο άξονα του ηλεκτρομειωτήρα ενώ το τρίτο σημείο του διπλού πλαισίου συνδέεται με τη βάση με ελεύθερο βραχίονα. Η περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα του ηλεκτρομειωτήρα προκαλεί την ευθύγραμμη κίνηση των διωστήρων οι οποίοι ωθούν την πολυεστερική μορφή στο πίσω μέρος της και την εξαναγκάζουν σε παλινδρομική κίνηση ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Η παραπάνω κίνηση ακολουθείται από παλινδρομική κίνηση του εμπρός μέρος ως προς τον οριζόντιο άξονα.

## Οδηγίες λειτουργίας

Προκειμένου να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία θα πρέπει να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Βοηθήστε το παιδί να καθίσει σωστά στο εσωτερικό της πολυεστερικής μορφής.

- Εισάγετε κέρμα στον κερματοδέκτη. Με την εισαγωγή του κέρματος ένας προειδοποιητικός ήχος ακούγεται και σημαίνει την εκκίνηση της μηχανής. Αμέσως η μουσική, οι ήχοι και ο φωτισμός ενεργοποιούνται.

- Παραμείνετε δίπλα στο παιδί ή τα παιδιά κατά τη διάρκεια χρήσης της μηχανής και βοηθήστε το/τα αν είναι απαραίτητο.

- Με το τέλος του προγραμματισμένου χρόνου η μηχανή σταματά αυτόματα.

- Βοηθείστε το παιδί να βγει από την πολυεστερική μορφή.

## Παραλαβή των κερμάτων

Για να παραλάβετε τα κέρματα ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Ανοίξτε το πορτάκι (4 εικ.5) στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται το κιβώτιο συγκέντρωσης κερμάτων με το ειδικό κλειδί.

- Βγάλτε το κιβώτιο.

- Μόλις συγκεντρώσετε τα κέρματα βάλτε το κιβώτιο στη θέση του και κλείστε το πορτάκι κλειδώνοντάς το με το ειδικό κλειδί.

Σιγουρευτείτε ότι το παιδί κάθεται σωστά στο εσωτερικό της πολυεστερικής μορφής πριν εισάγετε το κέρμα στον κερματοδέκτη.

Μην αφήνετε το παιδί να βγει ή να μπει από / στην πολυεστερική μορφή ενώ κινείται η μηχανή.

# Ρυθμίσεις

Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας γίνονται από τον πολλαπλό διακόπτη της πλακέτας (βλ. ηλεκτρονικό σχέδιο πλακέτας § 24).

## Ρύθμιση του ήχου

Με τον διακόπτη 2 και 3 εκτελούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

2              DEMO SOUND ON / OFF

3              DEMO ( every approx. 90" )

## Ρύθμιση της ταχύτητας του ηλεκτρομειωτήρα

Με θέση του διακόπτη 1 στη θέση ΟΝ επιλέγετε αργή περιστροφή του ηλεκτρομειωτήρα ενώ με θέση του στη θέση OFF γρηγορότερη.

## Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας

Με τους διακόπτες 6, 7, 8 εκτελούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις χρόνου λειτουργίας:

- - - | 0:30

- - X | 1:00

- X - | 1:30

- X X | 2:00

X - - | 2:30

X - X | 3:00

X X - | 3:30

X X X | 4:00

( - : off,  X : on )

## Ρύθμιση αριθμού κερμάτων για λειτουργία

Με τους διακόπτες 4, 5 εκτελούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

- - | 1

- X | 2

X - | 3

X X | 4

( - : off,  X : on )

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝ OFF |

Εικόνα 6: Πολλαπλός διακόπτης πλακέτας (8x DIP - SWITCH)

# Συντήρηση

Η συντήρηση της μηχανής είναι απλή και θα πρέπει να γίνεται όταν η μηχανή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση αφού τα έδρανα είναι αυτολιπαινόμενα και ο ηλεκτρομειωτήρας περιέχει λιπαντικό που δεν αλλάζεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής για την απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανής:

Καθημερινή συντήρηση:

- Ελέγξτε τους προφυλακτήρες αν είναι στη θέση τους και άθικτοι.

- Ελέγξτε ότι η σχισμή του κερματοδέκτη δεν είναι φραγμένη.

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτο.

- Κάντε μια δοκιμή λειτουργίας για να δείτε αν η μηχανή δουλεύει σωστά.

Συντήρηση δύο εβδομάδων:

- Ελέγξτε αν ο αυτόματος διακόπτης στο εσωτερικό του πολυεστερικού πλαισίου λειτουργεί σωστά.

# Καθαρισμός

Ο απαιτούμενος καθαρισμός του μηχανήματος αφορά στοιχειώδεις εργασίες καθαριότητας στα μέρη της μηχανής στα οποία μπορεί να επικαθίσει σκόνη.

Καθημερινός καθαρισμός:

- Καθαρισμός της πολυεστερικής μορφής: Καθαρίστε το εξωτερικό της πολυεστερικής μορφής με ένα σφουγγάρι ή με ένα υγρό πανί σε συνδυασμό με κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

- Καθαρισμός των χειρολαβών και της θέσης: Καθαρίστε τη θέση και τις χειρολαβές όπως και κάθε άλλη επιφάνεια η οποία έρχεται σε επαφή με τα παιδιά με ειδικό απολυμαντικό.

Να θυμάστε πάντα: Όσο πιο καθαρή είναι η μηχανή και σωστά συντηρημένη τόσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής θα έχει.

Η συντήρηση και ο καθαρισμός του μηχανήματος πρέπει να γίνεται από, εξειδικευμένο άτομο στη χρήση της μηχανής.

Πριν καθαρίσετε την μηχανή αποσυνδέστε την από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για την αποσύνδεση της απαιτείται να τεθεί ο αυτόματος διακόπτης στην ανοικτή θέση και να αποσυνδεθεί ο ρευματολήπτης από τον ρευματοδότη.

Μη χρησιμοποιείτε τοξικά και εύφλεκτα προϊόντα για να καθαρίσετε τη μηχανή.

Αν για τον καθαρισμό χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα βεβαιωθείτε για την ασφάλεια των συνδέσεων και διατηρείστε την πίεση κάτω των 2 bar.

Μη χρησιμοποιείτε νερό υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό.

# Εκτός λειτουργίας

Όταν το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει :

- Να συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.

- Να συσκευαστεί καλώς για τον περιορισμό της εισόδου σκόνης και υγρασίας.

Το μηχάνημα πρέπει να αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο, απαλλαγμένο από υγρασία και σκόνη. Η θερμοκρασία του χώρου θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ -20 0 C και +50 0 C. Πριν την επαναλειτουργία θα πρέπει να ελεγχθεί και να καθαριστεί.

Σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις συντήρησης απέβλεπαν σε παρέμβαση που αφορούσαν τα μηχανικά μέρη οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από προσωπικό ειδικευμένο ή από τον αντιπρόσωπο.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία, απευθυνθείτε στο εργοστάσιο κατασκευής. Ακόμη και μετά την λήξη της εγγύησης, θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε και να σας δώσουμε τις καταλληλότερες πληροφορίες, σχετικές με το μηχάνημά σας. Μην εμπιστεύεστε την συντήρηση ή επισκευή του μηχανήματός σας σε άτομα μη εξειδικευμένα και προπαντός μην επιχειρήσετε οι ίδιοι εάν δεν έχετε τις κατάλληλες γνώσεις.

Όταν η μηχανή αποσυρθεί από τη λειτουργία συνίσταται να απευθυνθείτε σε εταιρία που ασχολείται με την ανακύκλωση των υλικών. Η εταιρία αυτή θα αποσυναρμολογήσει τη μηχανή σε πολλαπλά μέρη και θα τα προωθήσει στον πιο κατάλληλο προορισμό για διαδικασίες ανακύκλωσης ή αποθήκευσης.

Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η μηχανή είναι χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικό, πολυεστέρας και χαλκός.

- Χαλύβδινα είναι όλα τα τμήματα του μεταλλικού σκελετού καθώς και τα στοιχεία μηχανών.

- Από αλουμίνιο κατασκευάζονται τα σώματα του ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα.

- Πλαστικά είναι τα κελύφη από τα φωτιστικά σώματα, τα κομβία και τα τζάμια.

- Πολυεστερική είναι η μορφή και το πλαίσιο που καλύπτει τη μηχανή εμποδίζοντας την πρόσβαση στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη.

- Χάλκινοι είναι όλοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ !!!

# Μέτρα ασφάλειας

Παρακάτω αναφέρονται τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία συνίστανται στη χρήση ειδικών τεχνικών μέσων που αποκαλούνται προφυλακτικά μέσα (προφυλακτήρες ή διατάξεις ασφαλείας), για την προστασία προσώπων από κινδύνους οι οποίοι δεν μπορούν λογικά να αποκλειστούν ή να περιοριστούν σημαντικά από το στάδιο του σχεδιασμού. Τα μέτρα αυτά απορρέουν από την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, στο στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας της μηχανής.

- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Εκτός από την  εγγύηση του εργοστασίου που καλύπτει κάθε ανταλλακτικό, είστε σίγουροι για την ποιότητα του χρησιμοποιημένου υλικού αλλά και για την μακροζωία του μηχανήματος σας.

- Μην επιτρέπετε την πρόσβαση στην περιοχή λειτουργίας παρά μόνο στους χειριστές της μηχανής.

- Την ώρα της χρήσης του μηχανήματος βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν παρευρισκόμενοι στο χώρο βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τη μηχανή.

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας.

Η χρήση του NEW HIPPY θα πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν ειδικευτεί – ενημερωθεί σχετικά με την λειτουργία και χρήση του.

Η τάση στο δευτερεύον κύκλωμα είναι χαμηλή 12 V.

Για την ασφαλή λειτουργία του NEW HIPPY θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

- Μην κάνετε μετατροπές ή αλλαγές στο μηχάνημα.

- Αντικαταστήστε όποια ετικέτα απουσιάζει ή είναι δυσανάγνωστη επί του μηχανήματος.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

- Οποιαδήποτε παρέμβαση στο μηχάνημα πρέπει να γίνει από ειδικευμένο άτομο και εφόσον έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το μηχάνημα.

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και καθαρισμού βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική ενέργεια.

Μην λειτουργείτε ποτέ τη μηχανή χωρίς προφυλακτήρες. Οι προφυλακτήρες αφαιρούνται μόνο κατά τη διάρκεια συντήρησης.

Μην αφαιρείτε ποτέ τις αυτοκόλλητες σημάνσεις του μηχανήματος.

Όλες οι μηχανές πρέπει να χειρίζονται από άτομα ικανά, και όχι υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| --- |
|  | Βάρος μηχανήματος | ……kg |
|  | Τάση λειτουργίας | 230 V |
|  | Ισχύς ηλεκτρομειωτήρα | 0,37 Kw |
|  | Σχέση μετάδοσης ηλεκτρομειωτήρα | i = 1:40 |
|  | Στροφές ηλεκτρομειωτήρα | 1410 στρ /λεπτό |
|  | Τάση στο δευτερεύον κύκλωμα | 12 V |

# Δυσλειτουργίες και τρόπος αντιμετώπισης

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται κάποιες πιθανές δυσλειτουργίες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα εκτός από τα αναφερόμενα παρακάτω επικοινωνήστε με την προμηθεύτρια εταιρεία.

| α/α | Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Η μηχανή δεν εκκινεί ενώ έχει εισαχθεί κέρμα στον κερματοδέκτη | Μη σωστό κέρμα | Δοκιμάστε με άλλο κέρμα |
|  |  | Φραγμένη σχισμή κερματοδέκτη | Ελέγξτε αν η σχισμή του κερματοδέκτη είναι καθαρή και ελεύθερη |
|  |  | Η μηχανή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα | Ελέγξτε τον ρευματολήπτη, τον ρευματοδότη, τον αυτόματο διακόπτη και γενικά την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος στη μηχανή |
|  | Τα κέρματα δεν αναγνωρίζονται από τον κερματοδέκτη | Ο κερματοδέκτης είναι χαλασμένος | Αντικαταστήστε τον κερματοδέκτη |
|  | Ο χρόνος λειτουργίας της μηχανής είναι πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος | Βλάβη στον χρονοδιακόπτη | Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας |
|  | Τα φώτα δεν λειτουργούν | Καμένη ασφάλεια των φώτων | Αντικαταστήστε την ασφάλεια των φώτων |
|  |  | Καμένη κάποια λάμπα των φώτων | Ελέγξτε τις λάμπες των φώτων |
|  | Μία λάμπα από τα φώτα δεν λειτουργεί | Η λάμπα είναι καμένη | Αντικαταστήστε την καμένη λάμπα |
|  | Ο ηλεκτρομειωτήρας δεν λειτουργεί | Ελαττωματικός ηλεκτροκινητήρας | Αντικαταστήστε τον ηλεκτροκινητήρα |
|  |  | Το ρελέ του ηλεκτρομειωτήρα είναι ελαττωματικό | Αντικαταστήστε το ρελέ |
|  |  | Η ασφάλεια του ρελέ είναι καμένη | Αντικαταστήστε την ασφάλεια |

|  | Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Συνδ. οδός αεροδρομίων Μίκρας – Σέδες Τ.Θ. 60028 Θέρμη, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 465.801&3 / 2310 461.457, Φαξ: 2310 465.711 |
| --- | --- |

# Εγγύηση καλής λειτουργίας

Με την παρούσα ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία του NEW HIPPY που αναφέρεται παρακάτω:

| ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ |  |
| --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: (σφραγίδα και υπογραφή) |  |

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος.

Ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος.

Η παρούσα εγγύηση παύει να έχει ισχύ εφ΄ όσον:

- Η μηχανή χρησιμοποιήθηκε για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία προορίζεται.

- Η μηχανή δεν χρησιμοποιήθηκε με ορθό τεχνικώς τρόπο εγκατάστασης.

- Δεν έγινε χρήση βάση των τεχνικών της χαρακτηριστικών.

- Προξενήθηκαν ζημίες από λανθασμένη χρήση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία, απευθυνθείτε στην προμηθεύτρια εταιρεία. Ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης, θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε και να σας δώσουμε τις καταλληλότερες πληροφορίες, σχετικές με το μηχάνημά σας. Μην εμπιστεύεστε τη συντήρηση ή την επισκευή του μηχανήματός σας σε άτομα άπειρα και προπαντός μην επιχειρήσετε οι ίδιοι εάν δεν έχετε τις κατάλληλες γνώσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                     Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

(ο αντιπρόσωπος- σφραγίδα & υπογραφή)

# Σχέδια

Συνοπτικό σχέδιο

|  | Στο συνοπτικό σχέδιο δεν φαίνεται ο ηλεκτρομειωτήρας κίνησης της μηχανής. |
| --- | --- |

Σχέδιο ανταλλακτικών

Σχέδιο ηλεκτρομειωτήρα

# Πίνακας ανταλλακτικών

| α/α | Ονομασία | Τεμ | α/α | Ονομασία | Τεμ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x2x200 | 2 |  | Κοιλοδοκός 30x30x2x1130 | 2 |
|  | Κοιλοδοκός 20x20x1.6x1130 | 2 |  | Κοιλοδοκός 50x30x2x710 | 1 |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x2x710 | 1 |  | Κοιλοδοκός 30x30x2x710 | 1 |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x2x710 | 1 |  | Λαμαρίνα 110x60x40x1 | 1 |
|  | Γωνία 50x30x5x55 | 1 |  | Κοιλοδοκός 20x20x1.6 | 1 |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x2x300 | 1 |  | Γωνία 40x40x4x40 | 2 |
|  | Κοιλοδοκός 20x10x1.2x130 | 2 |  | Λαμαρίνα 308x255x39.5x1.5 | 1 |
|  | Λαμαρίνα 50x35x1 | 1 |  | Λάμα 60x44.5x5 | 4 |
|  | Λάμα 60x40x20 | 2 |  | Στρόγγυλο Φ32 | 1 |
|  | Στρόγγυλο Φ31 | 2 |  | Στρόγγυλο Φ16 | 2 |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x2x50 | 2 |  | Κοιλοδοκός 20x20x1.6x710 | 1 |
|  | Κοιλοδοκός 20x20x1.6x24.5 | 4 |  | Κοιλοδοκός 40x20x2x383 | 4 |
|  | Κοιλοδοκός 40x20x2x260 | 3 |  | Γωνία 30x30x3x290 | 2 |
|  | Κοιλοδοκός 30x30x3x90 | 4 |  | Λαμαρίνα 70x47x1.5 | 1 |
|  | Λαμαρίνα 108x50x1.5 | 1 |  | Λαμαρίνα 70x47x1.5 | 1 |
|  | Κοιλοδοκός 40x20x2x260 | 1 |  | Κοιλοδοκός 30x30x3x230 | 1 |
|  | Στρόγγυλο Φ32 | 2 |  | Γωνία 30x30x3x30 | 2 |
|  | Κοχλίας Μ16 | 2 |  | Περικόχλιο Μ16 | 2 |
|  | Ροδέλα για Φ16 | 4 |  | DIN 444 Μ16 | 4 |
|  | Περικόχλιο Μ16 | 4 |  | Κοχλίας Μ10 | 4 |
|  | Περικόχλιο Μ10 | 4 |  | Άξονας ηλεκτρομειωτήρα | 1 |
|  | Δακτυλίδι θέσης | 1 |  | Κοχλίας Μ8 |  |
|  | Περικόχλιο Μ16 | 2 |  | Κοιλοδοκός 20x15x1.2x130 | 2 |
|  | Ηλεκτρομειωτήρας SITI MI 50 FP B3 0.37 KW SH i=40:1 rpm=1410 | 1 |  |  |  |

# Ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά σχέδια

8x DIP - SWITCH

----------------------------------------------------------------------------

1  MOTOR CONTROL MODE ( OFF: NORMAL, ON: DIMMING )

2  DEMO SOUND ON / OFF

3  DEMO ( every approx. 90" )

4,5 | COINS

----------------------------------------------------------------------------

- - | 1

- X | 2

X - | 3

X X | 4

6,7,8 | PLAY TIME

-----------------------------------------------------------------------------

- - - | 0:30

- - X | 1:00

- X - | 1:30

- X X | 2:00

X - - | 2:30

X - X | 3:00

X X - | 3:30

X X X | 4:00

( - : off,  X : on )

CONNECTORS

-----------------------------------------------------------------------------

J1 - KRv VOICE MODULE

------------------------------------------------------------------------------

J2 - 230VAC MOTOR CONTROL

------------------------------------------------------------------------------

1        230VAC  SUPPLY  PH  IN

2        230VAC  SUPPLY  MP  IN

3        MOTOR  MP  OUT

4        MOTOR  PH  OUT 230VAC / 6A max

J3 - DC OUTPUTS, 2 x 12Vdc / 1.5A max.

------------------------------------------------------------------------------

1        "GAME START", 5" pulse at game start, +12Vdc / 1.5A max.

2        "GAME END", 5" pulse at game end, +12Vdc / 1.5A max.

3        NC

4        -12Vdc

J4 - "GAME ACTIVE" DC OUT, 12Vdc / 4A max.

-------------------------------------------------------------------------------

1        - 12Vdc / 4A max.

2        NC

3        + 12Vdc / 4A max.

J5 - "GAME ACTIVE" AC OUT

-------------------------------------------------------------------------------

1        12VAC / 10A max. OUTPUT

2        NC

3        AC COMMON

4        AC COMMON

J6 - AC "LAMP OUTPUTS", 6 x 12VAC/10A max

--------------------------------------------------------------------------------

1        AC COMMON

2        "BRAKE BUTTON" OUT

3        AC COMMON

4        "GAS BUTTON" OUT

5        AC COMMON

6        "CIRCLE" OUT 1

7        "CIRCLE" OUT 2

8        "CIRCLE" OUT 3

9        NC

10        "CIRCLE" OUT 4

J7 - 4x7SEG LED DISPLAY CONNECTOR

----------------------------------------------------------------------------------

J8 - 12V AC SUPPLY INP

-----------------------------------------------------------------------------------

1        AC COMMON INPUT

2        12V AC INPUT ( 3A max. + outputs current )

J9 - SPEAKER OUTPUT

------------------------------------------------------------------------------------

4-8 Ohm, 10 W rms ( JP2  1-2  )

25 W rms ( JP2  2-3  )

J10 - ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------

1        COMMON

2        CREDIT IN

3        NC

4        INHIBIT OUT, TTL (0-5V,5mA)

J11 - BUTTON INPUTS GROUP 2

------------------------------------------------------------------------------------

1        COMMON

2        BUTTON 8

3        NC

4        BUTTON 9

5        BUTTON 10

6        BUTTON 11

7        BUTTON 12

8        BUTTON 13

9        BUTTON 14

10        BUTTON 15

J12 - BUTTON INPUTS GROUP 1

------------------------------------------------------------------------------------

1        COMMON

2        BUTTON 1 ( "GAS" )

3        BUTTON 2 ( "BRAKE" )

4        BUTTON 3

5        BUTTON 4

6        BUTTON 5

7        BUTTON 6

8        BUTTON 7

| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA |  |
| --- | --- |
|  | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 STAMP OF MANUFACTURER |  | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 2 STAMP OF AGENT |  |
|  | ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ WE DECLARE WITH EXCLUSIVE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT: |  |
|  | NEW HIPPY |  |
|  | ΤΥΠΟΣ –ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 3 TYPE-SERIAL NUMBER |  |
|  | ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AND TO THIS WE PUBLISH THE DECLARATION IS HARMONIZED WITH THE FOLLOWING PATTERN |  |
|  | …………….EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 60204-1 4 |  |
|  | ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. AS IT DEFINED FROM THE DIRECTION OF EU. |  |
|  | 98/37/EK, 73/23/EOK 5 |  |
|  | ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ) 6 MECHANICAL ENGINEER ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΡΟΤΣΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310/320.094 ΦΑΞ: 2310/302.084 TECHNICAL OFFICE ATHΑΝ. ROTSKOS & CO 40 VOULGARI Str. THESSALONIKI TEL.: +30 2310/320.094 FAX: +30 2310/302.084 |  | ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 PLACE & DATE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 THESSALONIKI SEPTEMBER 2003 |  |